## Slide 1
视觉SLAM：从理论到实践
第八次课 回环检测与建图
高翔
主讲人
清华大学 自动控制与工程 博士
慕尼黑工业大学计算机视觉组 博士后
Email: gao.xiang.thu@gmail.com
2017年冬

## Slide 2: 第八讲 回环检测与建图
回环检测与词袋
建图
展望

## Slide 3: 1. 回环检测与词袋

## Slide 4: 1. 回环检测与词袋
回环检测的意义
  VO和后端都存在误差
  SLAM的建图与定位是耦合的——误差将会累计
Loop Closing步骤
  检测到回环的发生
  计算回环修选帧与当前帧的运动
  验证回环是否成立
  闭环

## Slide 5: 1. 回环检测与词袋
如何检测回环是否发生——回环检测
最简单方法：对任意两个关键帧进行特征匹配
基于里程计的方法（Odometry based）
基于外观的方法（Appearance based）
  外观方法是主流
  核心在于衡量图像间的相似性
  朴素的想法：灰度相减
  显然不好，不好在哪里？

## Slide 6: 1. 回环检测与词袋
回环检测的指标
  Perceptual Aliasing
  Perceptual Variability
ROC曲线（Precision-Recall曲线）
Precision和Recall通常是矛盾的
P高则R低
R高则P低

## Slide 7: 1. 回环检测与词袋
Appearance-based主要方法：词袋
Bag-of-Words, BoW
BoW是对特征的聚类
  特征聚类形成了Word
  许多Word组成了Dictionary
  图像的相似性=Word的相似性
  只看Word的有无，无视Word的顺序

## Slide 8: 1. 回环检测与词袋
Word的形成
  聚类
  经典的k-means聚类 N个特征点->k个类

## Slide 9: 1. 回环检测与词袋
字典的结构
  当实际拿到一个特征时，需要查询它对应的Word是什么
  遍历比较：O(n)
  建立字典结构可以加速比较
k-d tree: k分枝树，d层
k^d个Word，d次比较，O(kd)

## Slide 10: 1. 回环检测与词袋
相似度计算
  原则上比较Word即可计算图像相似度
  但一些Word很常见，另一些则很罕见
  TF-IDF（Term Frequency-Inverse Document Frequency）
    思路：单词在字典中出现频率越高，则区分度越低/在图像中频率越高-则区分度越高
    IDF部分可在字典训练过程中计算
    TF部分则需要对图像的特征进行计算
  相似度：

## Slide 11: 1. 回环检测与词袋
SLAM中的回环检测
  使用相对的评分而非绝对的评分
  思路：相邻关键帧是相似的，而回环的相似度应该约等于相邻关键帧
检测成功以后：
  根据PnP等算法计算运动关系
  根据重投影关系验证回环是否成立
  利用全局BA或Pose Graph进行优化

## Slide 12: 2. 建图

## Slide 13: 2. 建图
目前我们谈到的都是特征点地图
实际当中地图往往有不同形式，对应不同需求
定位仅需匹配特征点
导航和避障需要稠密障碍物信息
交互需要稠密的物体表面信息
高层任务需要语义信息
特征点地图仅满足很小一部分需求

## Slide 14: 2. 建图
SLAM中的地图
  等价于地图点的位置估计
  单目SLAM中可看成地图点的深度估计
  批量式 => Bundle Adjustment
  递归式 => 极线搜索、深度滤波器

## Slide 15: 2. 建图
RGBD稠密建图
  点云
  网格/面片
  TSDF
  八叉树
泊松重建：从点云到网格
Surfel：以面片为单位的建图

## Slide 16: 2. 建图
地图的表达仍在研究中
  每一个地图展开谈都是比较大的主题
  动态/带人物/长时间的地图
  参数化的紧凑表达
  语义信息

## Slide 17: 3. 展望

## Slide 18: 3. 展望
SLAM已有众多的开源方案
  开源能够让用户了解其原理，促进研究的发展
今后的方向
  多传感器融合（V+IMU, V+GPS, V+ODOM）
  SLAM+DL
    Depth learning
    Stereo learning
    Descriptor Learning
    Semantic mapping/BA
    Etc.

## Slide 19
谢谢各位对本次课程的关注！
Thank you for attention!